## Slide 1: Реконструкция автомобильной дороги «Пресновка-Благовещенка-Кайранколь, КТ32»

## Slide 2: В административном плане автомобильная дорога протяженностью 98 км расположена в Жамбылском районе, между сёлами Пресновка и Кайранколь.

## Slide 3: Краткие сведения о существующей дороге
Дорога была построена в начале семидесятых годов. Покрытие дороги находится в неудовлетворительном состоянии, имеются глубокие колеи, выбоины, просадки, сильно загрязнено грунтом и не имеет постоянной ширины.

## Slide 4: Технические нормативы
Категория автодороги принята –III
Протяжённость проектируемой дороги – 97,969 км
Скорость движения – 100 км/час
Число полос движения – 2
Ширина земполотна – 12 м
Ширина проезжей части – 7 м
Устройство ВОЛС

## Slide 5: Дорожная одежда
Асфальтобетон горячей укладки плотный I марки, из щебёночной смеси типа А, 5 см;
Асфальтобетон горячей укладки пористый из крупнозернистой щебёночной смеси, 7 см;
Нижний слой основания - щебень фракционированный, 15 см;
Дополнительный слой основания – ПГС (песчано-гравийная смесь), 19 см.

## Slide 6: Срок службы дорожного полотна - 20 лет.

## Slide 7: Искусственные сооружения
Ж/б водопропускные трубы - d=1.0м - 21шт, d=1.5м - 15шт.
Металлические трубы - d=0.5м - 41шт.

## Slide 8: ОСНОВНЫМИ ИСТОЧНИКАМИ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ НА ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ ЯВЛЯЮТСЯ:
Пыление при проведении земляных, погрузочно-разгрузочных, буровых, транспортных работ, а также сварочные, окрасочные, гидроизоляционные работы, испарения при укладке асфальтобетонного покрытия, выбросы при разгрузке и транспортировке строительных материалов, фрезерования существующего дорожного покрытия и от строительной техники и механизмов.

## Slide 9: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПЕРИОД РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОДОРОГИ НА АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ
За весь период реконструкции автодороги образуются 23 загрязняющих веществ: железа оксид, марганец и его соединения, пыль неорганическая 70-20%, азот диоксид, алканы С12-19, углерод оксид, азот оксид, сера диоксид, углерод (сажа), бензапирен, пропан2он, толуол, уайт-спирит, диметилбензол, бутилацетат, взвешенные вещества, кальций дигидрокисид, фториды неорганические, фтористые газообразные соединения, этилцеллозольв, пыль абразивная). Все источники выбросов загрязняющих веществ при проведении работ, носят временный характер.
В соответствии с пп. 3 п. 11 (проведение строительных операций, продолжительностью более одного года) Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» рассматриваемый объект относится ко II категории.
Для снижения пылеобразования на автомобильных дорогах при положительной температуре воздуха проводится поливка дорог водой.
С целью снижения запыленности атмосферного воздуха, при перевозке строительных материалов, грузовой автотранспорт перекрыт брезентом.
Источники загрязнения на период эксплуатации отсутствуют.

## Slide 11: МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Деятельность предприятия не оказывает отрицательного влияния на подземные и поверхностные воды.
при перевозке сыпучих (пылящих) материалов предусмотреть укрытие кузовов автомобилей брезентом;
выгрузка смесей должна производиться в специальные расходные емкости или на подготовленное основание. Выгрузка смесей на землю запрещается.
выполнение земляных работ с организацией пылеподавления (увлажнение поверхностей);
заправка автомобилей и тракторов топливом и маслами должна производится механическим способом на стационарных или передвижных заправочных пунктах в специально отведенных местах, удаленных от водных объектов. Применение для заправки ведер и другой открытой посуды не допускается;
сбор отработанных масел должен быть организован в специальные емкости с последующей утилизацией. Слив масла на растительный, почвенный покров или в водные объекты не допускается;
сбор твердо-бытовых отходов должен быть организован на специально отведенной бетонированной площадке для сбора, установить контейнеры-мусоросборники с крышками.
мытье, ремонт и техническое обслуживание строительных машин и техники осуществлять на производственных базах подрядчика и субподрядных организаций;
Деятельность предприятия не будет осуществлять сбросов сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории, поэтому прямого воздействия на поверхностные воды не окажет.

## Slide 12: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
С целью снижения отрицательного воздействия на почвенно- растительный покров рассматриваемым проектом предусмотрено выполнение экологических требований и проведение природоохранных мероприятий, основными из которых являются:
осуществление постоянного контроля границ отвода земельных участков;
для охраны почв от нарушения и загрязнения все работы проводить лишь в пределах отведенной во временное пользование территории;
в местах временного хранения отходов исключить возможность их попадания в почвы;
своевременное проведение технического обслуживания и проверки оборудования, исправное техническое состояние используемой техники и транспорта.
недопущение сброса производственных сточных вод на рельеф местности.
При реализации проекта необратимых негативных воздействий на почвенный покров не ожидается.

## Slide 13: ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
Cогласно письма-согласования РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» от 24.11.2021 г. №03-16/723 ремонтируемый участок не попадают под земли государственного лесного фонда.
Негативное воздействие данной деятельности на растительный покров прилегающих угодий весьма незначительное. поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей;
по возможности исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети;
снижение активности передвижения транспортных средств ночью.
Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод, что строительные работы окажут минимальное негативное воздействие на животный и растительный мир.