Информация о состоянии окружающей среды

города Алматы за июнь 2022 года

1. Состояние атмосферного воздуха

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Алматы проводились на 5-ти стационарных постах (ПНЗ) ручного отбора проб и на 11 автоматических наблюдений (рис.1, таблица 1.1).

Таблица 1.1

| Номер поста | Сроки отбора | Проведения наблюдений | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 раза в сутки | ручной отбор проб (дискретные методы) | ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, озон |
| 12 | 3 раза в сутки | ручной отбор проб (дискретные методы) | пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра |  |
| 16 |  |  | м-н Айнабулак-3 |  |
| 25 |  |  | м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы |  |
| 26 |  |  | м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ТОО «центральная семейная клиника». | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, бензол хлорбензол, этилбензол, параксилол, метаксилол, ортоксилол, кумол. |
| 27 | каждые 20 минут | в непрерывном режиме | В.Бенберина 52, м-н Айгерим 2, Алатауского района; | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |
| 28 |  |  | аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50 |  |
| 29 |  |  | РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14 |  |
| 30 |  |  | м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202 |  |
| 31 |  |  | пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой») |  |
| 1 |  |  | Бостандыкский район, терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби |  |
| 2 |  |  | Илийский район, Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная |  |
| 3 |  |  | Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы |  |
| 4 |  |  | Турксибский район, район 70 разъезда, общеобразовательная школа №32 |  |
| 5 |  |  | Медеуский район, ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан» |  |
| 6 |  |  | Жетысуский район, терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер» |  |

Рис. 1 Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы

Измерения проводятся ежедневно на ПНЗ №1 - 4 раза в сутки, на ПНЗ №12, №16, №25, №26 - 3 раза в сутки с интервалом в 6 часов. Измеряются концентрации взвешенных частиц (пыль), РМ-2,5, РМ-10, диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота, бенз(а)пирена, фенола и формальдегида, бензол, хлорбензол, этилбензол, параксилол, метаксилол, ортоксилол, кумол.

## На автоматических постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха измерения проводятся каждые 20 минут в непрерывном режиме, определяются следующие показатели: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона. Взвешенные частицы (пыль), РМ-2,5 и РМ-10 – на постах (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №27, №28, №29, №30, №31).

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентраций примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3).

ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом Республики Казахстан (Приложение 1).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная максимально разовая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

- наибольшая повторяемость (НП) в % – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по четырем градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения (приложение 4).

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы.

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха города Алматы, в целом оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 7 (высокий уровень) в районе поста №30 (м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202;) по концентрации озон, и значением НП=21% (высокий уровень) по концентрации диоксида серы.

Средние концентрации составили: взвешенные частицы (пыль) -2,0 ПДКс.с, диоксида азота – 1,3 ПДКс.с, формальдегид-1,1 ПДКс.с, Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДКс.с.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (пыль)-1,1ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-2,5–1,9ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-10–1,1ПДКм.р, диоксид серы–2,7ПДКм.р,, оксид углерода – 1,3ПДКм.р, диоксид азота–1,8ПДКм.р,, оксид азота–2,5ПДКм.р,    озон-6,6ПДКм.р, сероводород- 7,0ПДКм.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

по городу Алматы

Таблица 1.2

| Примесь | Средняя концентрация | Максимальная разовая концентрация | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратность ПДКс.с. | мг/м3 | Кратность ПДКм.р | % | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| г. Алматы |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0.294 | 2,0 | 0.540 | 1.1 | 6.0 | 15 |  |  |
| Взвешанные частицы РМ-2,5 | 0.012 | 0.3 | 0.310 | 1.9 | 1.8 | 67 |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0.017 | 0.3 | 0.340 | 1,1 | 0.1 | 5 |  |  |
| Диоксид серы | 0.025 | 0.5 | 1.368 | 2.7 | 20.7 | 391 |  |  |
| Оксид углерода | 0.873 | 0.3 | 6.690 | 1.3 | 6.4 | 26 |  |  |
| Диоксид азота | 0.051 | 1.3 | 0.360 | 1.8 | 2.6 | 30 |  |  |
| Оксид азота | 0.037 | 0.6 | 1.000 | 2.5 | 4.0 | 87 |  |  |
| Фенол | 0.001 | 0.3 | 0.003 | 0.3 | 0.0 | 0 |  |  |
| Формальдегид | 0.011 | 1.1 | 0.018 | 0.4 | 0.0 | 0 |  |  |
| Озон | 0.022 | 0.7 | 1.060 | 6.6 | 4.1 | 100 | 11 |  |
| Сероводород |  |  | 0.056 | 7.0 | 0.3 | 160 | 2 |  |
| Бензол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Хлорбензол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Этилбензол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Бенз(а)пирен | 0.000 | 0.3 |  |  | 0.0 | 0 |  |  |
| Параксилол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Метаксилол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Ортоксилол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Кумол |  |  | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0 |  |  |
| Кадмий | 0.000 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | 0.008 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
| Мышьяк | 0.000 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Хром | 0.007 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Медь | 0.010 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Никель | 0.002 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | 0.020 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 5 стационарных постах, в районе улицы Амангельды, угол улицы Сатпаева (ПНЗ №1), в районе проспекта Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра (ПНЗ №12), в м-н Айнабулак-3 (ПНЗ №16), в м-н.Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б. Момышулы (ПНЗ №25), в м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ТОО «центральная семейная клиника» (ПНЗ №26).

По данным наблюдений в городе Алматы в мае месяце концентрации всех тяжелых металлов в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы (таблица 1.3).

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы

Таблица 1.3

| Месторасположение поста | Примеси | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| № 1 – улица Амангельды, угол улицы Сатпаева | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,014 | 0,05 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,015 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,018 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,007 | 0,01 |
|  | Цинк(Zn) | 0,000 | 0,00 |
| №12 – проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра | Кадмий(Cd) | 0,000 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,005 | 0,02 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,003 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,006 | 0,00 |
|  | Никель(Ni) | 0,000 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,011 | 0,00 |
| № 16 – м-н Айнабулак-3 | Кадмий(Cd) | 0,000 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,010 | 0,03 |
|  | Мышьяк(As) | 0,001 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,009 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,011 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,002 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,051 | 0,00 |
| №25 – ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,010 | 0,03 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,007 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,013 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,000 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,039 | 0,00 |
|  | Кадмий(Cd) | 0,000 | 0,00 |
| №26 - м-н Тастак-1, ул.Толе би, 249, ТОО «центральная семейная клиника» | Свинец(Pb) | 0,000 | 0,00 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,000 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,000 | 0,00 |
|  | Никель(Ni) | 0,000 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,000 | 0,00 |

Характеристика загрязнения атмосферы.

Согласно данным стационарных и автоматических постов Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на посту №30 (Алатауский р-н) по концентрации озона, НП находился 21%. СИ=7.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на постах №1 (Бостандыкский р-н), №16 (Жетысуский р-н), по концентрации взвешенные вещества (пыль), НП находился 3,8-7,7%., СИ=1,1. На посту №12 (Алмалинский), по концентрации диоксида азота НП находилась в пределах 2,6%., СИ=1,8, и на постах №25(Ауэзовский р-н), №26(Алмалинский р-н) по концентрации оксид углерода НП находилась в пределах 2,6-6,4%., СИ=1,0-1,1.

На постах №6(Жетысуский р-н), №29 (Турксибский р-н)   по концентрации взвешенных частиц РМ2,5 НП находилась в пределах 0,3%-1,7%., СИ=1,7-1,9 и на постах №3(Алатауский р-н), №5 (Медеуский р-н) районах по концентрации диоксид серы НП составило 0,1%,-3,3%, СИ=1,9-2,7, и на посту №27(Алатауский р-н) по оксиду азота НП составило 4,0%, СИ=2,5.

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на посту №2 (Илийский р-н) по концентрации взвешенных частиц РМ2,5 НП находился  0,1%, СИ=1,0 и на посту №1 (Бостандыкский р-н) по концентрации оксид углерода НП составило 0,0%, СИ=1,0 и на постах №4 (Турксибский р-н), №28 (Турксибский р-н) по концентрации диоксида азота НП составило 0,0%,-0,0%, СИ=0,6-1,0 и на посту №31 (Бостандыкский р-н) по концентрации озон НП составило 0,8%, СИ=1,2.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха

по г. Алматы за июнь 2022 года

Таблица 1.4

| Район | ПНЗ | СИ | НП, % | Наименование примеси | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бостандыкский | №1 | 1,1 | 3,9 | Взвешенные вещества | II, повышенное |
| Алмалинский | №12 | 1,8 | 2,6 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Жетысуский | №16 | 1,1 | 7,7 | Взвешенные вещества | II, повышенное |
| Ауэзовский | №25 | 1,0 | 2,6 | Оксид углерода | II, повышенное |
| Алмалинский | №26 | 1,1 | 6,4 | Оксид углерода | II, повышенное |
| Автоматические станции |
| Бостандыкский | №1 | 0,9 | 0,0 | Оксид углерода | I, низкое |
| Илийский | №2 | 1,0 | 0,1 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | I, низкое |
| Алатауский | №3 | 1,9 | 3,3 | Диоксид серы | II, повышенное |
| Турксибский | №4 | 1,0 | 0,0 | Диоксид азота | I, низкое |
| Медеуский | №5 | 2,7 | 0,1 | Диоксид серы | II, повышенное |
| Жетысуский | №6 | 1,9 | 1,8 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | II, повышенное |
| Алатауский | №27 | 2,5 | 4,0 | Оксид азота | II, повышенное |
| Турксибский | №28 | 0,6 | 0,0 | Диоксид азота | I, низкое |
| Турксибский | №29 | 1,7 | 0,3 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | II, повышенное |
| Алатауский | №30 | 7,0 | 21 | Озон | III, высокое |
| Бостандыкский | №31 | 1,2 | 0,8 | Озон | I, низкое |

По сравнению с предыдущим месяцем уровень и степень загрязнения уменьшился (рис.2, табл. 1.5). Приложение 1

Сравнительная таблица значений СИ и НП по г. Алматы

за июнь 2021 г., май 2022, и июнь 2022 года

Таблица 1.5

| Месяц | СИ | НП % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Июнь 2021 г. | 2,9 | 12 | II, повышенное |
| Май 2022 г. | 4,0 | 7 | II, повышенное |
| Июнь 2022 г. | 7,0 | 21 | III, Высокое |

Рис. 2 Динамика изменения значений СИ и НП по г. Алматы за июнь 2021 г., май 2022 и июнь 2022 года.

Сведение о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения

в атмосферном воздухе

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.

2.Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод на 3 водных объектах (3 реки: Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы) на 8 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 44 физико-химических показателей качества: температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, главные ионы солевого состава, биогенные и органические вещества (соединения азота, фосфора, железа, нефтепродукты, фенолы, БПК5, ХПК), тяжелые металлы.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод РК

Таблица 1.6

| Класс качества воды* | Характеристика воды по видам водопользования | Водные объекты и показатели качества воды за июнь 2022г. |
| --- | --- | --- |
| 2 класс | - вода пригодна для разведения рыб, рекреации, орошения, промышленности; - только для хозяйственно питьевого водоснабжения требуется метод простой водоподготовки | 3 водных объекта: (3 реки): Киши Алматы (фосфор общий), Улькен Алматы (фосфор общий), Есентай (фосфор общий). |

* Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016).

3. Радиационное состояние приземного слоя атмосферы

Измерение гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) проводилось ежедневно на метеостанции в районе ул. Сатпаева и пр. Сейфуллина.

Радиационный гамма-фон приземного слоя атмосферы в июне 2022 года составил 0,17 мкЗв/час, что не превышает естественного фона. По сравнению с июнь 2021 года уровень радиационного фона не изменился (табл.1.7).

Приложение 2

Радиационный гамма-фон по данным наблюдений на метеостанции г.Алматы в июнь 2021-2022 гг.

Таблица 1.7

| Населенный пункт | Значения гамма – фона в мкЗв/час |
| --- | --- |
|  | Июнь 2021 г. | Июнь 2022 г. |
|  | среднее | среднее | максимальное | минимальное |
| Алматы | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,12 |

Приложение 1

Справочный раздел

Предельно - допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс Опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м3 | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 |  |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 |  |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

# Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферного воздуха | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ НП, % | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП, % | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП, % | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП, % | ›10 ›50 |
| РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию |

# Норматив радиационной безопасности*

Приложение 2

| Нормируемые величины | Пределы доз |
| --- | --- |
| Эффективная доза | Население |
|  | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Информация о состоянии окружающей среды

города Алматы за 2 квартал 2022 года

1. Состояние атмосферного воздуха

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Алматы проводились на 5-ти стационарных постах (ПНЗ) ручного отбора проб и на 11 автоматических постах наблюдений (рис.1, таблица 1.1).

Таблица 1.1

| Номер поста | Сроки отбора | Проведения наблюдений | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 раза в сутки | ручной отбор проб (дискретные методы) | ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, |
| 12 | 3 раза в сутки | ручной отбор проб (дискретные методы) | пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра |  |
| 16 |  |  | м-н Айнабулак-3 |  |
| 25 |  |  | м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы |  |
| 26 |  |  | м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ТОО «центральная семейная клиника». | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид и диоксид азота, бенз(а)пирен, фенол, формальдегид, бензол хлорбензол, этилбензол, параксилол, метаксилол, ортоксилол, кумол. |
| 27 | каждые 20 минут | в непрерывном режиме | В.Бенберина 52, м-н Айгерим 2, Алатауского района; | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |
| 28 |  |  | аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50 |  |
| 29 |  |  | РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14 |  |
| 30 |  |  | м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202 |  |
| 31 |  |  | пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой») |  |
| 1 |  |  | Бостандыкский район, терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби |  |
| 2 |  |  | Илийский район, Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная |  |
| 3 |  |  | Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы |  |
| 4 |  |  | Турксибский район, район 70 разъезда, общеобразовательная школа №32 |  |
| 5 |  |  | Медеуский район, ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан» |  |
| 6 |  |  | Жетысуский район, терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер» |  |

Рис. 1 Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы

Измерения проводятся ежедневно на ПНЗ №1 - 4 раза в сутки, на ПНЗ №12, №16, №25, №26 - 3 раза в сутки с интервалом в 6 часов. Измеряются концентрации взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, оксида углерода, оксида и диоксида азота, бенз(а)пирена, фенола и формальдегида, бензол, хлорбензол, этилбензол, параксилол, метаксилол, ортоксилол, кумол.

## На автоматических постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха измерения проводятся каждые 20 минут в непрерывном режиме, определяются следующие показатели: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона. Взвешенные частицы (пыль), РМ-2,5 и РМ-10 – на постах (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №27, №28, №29, №30, №31).

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентраций примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3).

ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом Республики Казахстан (Приложение 1).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная максимально разовая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

- наибольшая повторяемость (НП) в % – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по четырем градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения (приложение 4).

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы. По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха города Алматы, в целом оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 7,0 (высокий уровень) в районе поста №30 («Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202;) по концентрации озон и  значением НП=9% (повышенный уровень) в районе поста №27 (В.Бенберина 63, м-н Айгерим 2, Алатауского района) по концентрации оксида азота.

Средние концентрации составили: взвешенные частицы–1,6 ПДКс.с, диоксид азота -1,2 ПДКс.с, формальдегид -1,0ПДКс.с, Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДКс.с.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы (пыль)-1,6ПДКм.р., взвешенные частицы РМ-2,5–2,8ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-10–2,3ПДКм.р, диоксид серы -2,7ПДКм.р, оксид углерода – 1,9ПДКм.р, диоксид азота–3,2ПДКм.р,, оксид азота–2,5ПДКм.р,   фенол-1,0ПДКм.р,. озон-6,6ПДКм.р,. сероводород-7,0ПДКм.р,. этилбензол-1,0ПДКм.р,Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

по городу Алматы

Таблица 1.2

| Примесь | Средняя концентрация | Максимальная разовая концентрация | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратнос ть ПДКс.с. | мг/м3 | Кратно сть ПДКм.р | % | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| г. Алматы |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0.245 | 1,6 | 0.800 | 1.6 | 10 | 27 |  |  |
| Взвешанные частицы РМ-2,5 | 0.017 | 0,5 | 0.449 | 2,8 | 2,3 | 416 |  |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0.024 | 0,4 | 0.696 | 2,3 | 1,7 | 136 |  |  |
| Диоксид серы | 0.022 | 0,4 | 1.368 | 2,7 | 5,7 | 428 |  |  |
| Оксид углерода | 0.713 | 0.2 | 9,743 | 1,9 | 2,2 | 94 |  |  |
| Диоксид азота | 0.048 | 1.2 | 0,634 | 3,2 | 9,1 | 823 |  |  |
| Оксид азота | 0.036 | 0,6 | 1.000 | 2.5 | 0 | 608 |  |  |
| Фенол | 0.001 | 0.3 | 0.010 | 1,0 | 0 | 0 |  |  |
| Формальдегид | 0.010 | 1.0 | 0.026 | 0,5 | 1,5 | 0 |  |  |
| Озон | 0.018 | 0.6 | 1,060 | 6,6 | 2,3 | 123 | 11 |  |
| Сероводород |  |  | 0,056 | 7,0 |  | 160 | 2 |  |
| Бензол |  |  | 0.020 | 0.1 |  |  |  |  |
| Хлорбензол |  |  | 0.010 | 0.1 |  |  |  |  |
| Этилбензол |  |  | 0.020 | 1,0 |  |  |  |  |
| Бенз(а)пирен | 0.000 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |
| Параксилол |  |  | 0.000 | 0.0 |  |  |  |  |
| Метаксилол |  |  | 0.000 | 0.0 |  |  |  |  |
| Ортоксилол |  |  | 0.000 | 0.0 |  |  |  |  |
| Кумол |  |  | 0.000 | 0.0 |  |  |  |  |
| Кадмий | 0.001 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | 0.013 | 0.04 |  |  |  |  |  |  |
| Мышьяк | 0.000 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| Хром | 0.008 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| Медь | 0.015 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |
| Никель | 0,002 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | 0.052 | 0.00 |  |  |  |  |  |  |

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 5 стационарных постах, в районе улицы Амангельды, угол улицы Сатпаева (ПНЗ №1), в районе проспекта Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра (ПНЗ №12), в м-н Айнабулак-3 (ПНЗ №16), в м-н.Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б. Момышулы (ПНЗ №25), в м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ТОО «центральная семейная клиника» (ПНЗ №26).

По данным наблюдений в городе Алматы в 2-ом квартале концентрации всех тяжелых металлов в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы (таблица 1.3).

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы

Таблица 1.3

| Месторасположение поста | Примеси | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| № 1 – улица Амангельды, угол улицы Сатпаева | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,012 | 0,04 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,0 |
|  | Хром(Cr) | 0,012 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,015 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,003 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,037 | 0,00 |
| №12 – проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,012 | 0,04 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,006 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,015 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,003 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,053 | 0,00 |
| № 16 – м-н Айнабулак-3 | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,021 | 0,07 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,0 |
|  | Хром(Cr) | 0,010 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,017 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,001 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,071 | 0,00 |
| №25 – ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,010 | 0,03 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,006 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,014 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,002 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,054 | 0,00 |
|  | Кадмий(Cd) | 0,000 | 0,00 |
| №26 - м-н Тастак-1, ул.Толе би, 249, ТОО «центральная семейная клиника» | Свинец(Pb) | 0,011 | 0,04 |
|  | Мышьяк(As) | 0,001 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,004 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,014 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,002 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,043 | 0,00 |

Характеристика загрязнения атмосферы.

Согласно данным стационарных и автоматических постов Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на посту №30(Алатауский р-н) по концентрации озона НП составило 6%., СИ=7.

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на посту №12 (Алмалинский р-н) по концентрации диоксида азота, НП находилась в пределах 3,1%., СИ=1,8 и на постах №1 (Бостандыкский р-н), №16 (Жетысуский р-н), №26 (Алмалинский р-н) по концентрации взвешенные вещества (пыль), НП находилась в пределах 3,1-3,7%., СИ=1,2-2,0.

На постах №6 (Жетысуский р-н), №28 (Турксибский р-н)   по концентрации взвешенных частиц РМ2,5 и  РМ10 НП находилась в пределах 0,0%-1,8%., СИ=1,7-2,0, в районах №3 (Алатауский р-н), №29 (Турксибский р-н), №31 (Бостандыкский р-н) по концентрации диоксида азота НП находилась в пределах 1,7%-9,1%., СИ=1,8-3,2. На посту №27 (Алатауский р-н) по концентрации по оксида азота НП составило 9,2%, СИ=2,5 и по оксиду углерода на посту №1 (Бостандыкский р-н) НП составило 0,1%, СИ=2,0, на посту №5 (Медеуский р-н) по концентрации по диоксид серы НП составило 0,1%, СИ=2,7.

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на посту №25 (Ауэзовский р-н) по концентрации оксид углерода НП составило 0,9%, СИ=1,0. На постах №2 (Илийский р-н), №4 (Турксибский р-н) по концентрации диоксид азота НП составило 0,1%., СИ=1,0-1,3.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха

по г. Алматы за 2 квартал 2022 года

Таблица 1.4

| Район | ПНЗ | СИ | НП, % | Наименование примеси | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бостандыкский | №1 | 2 | 3,3 | Взвешенные вещества | II, повышенное |
| Алмалинский | №12 | 1,8 | 3,1 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Жетысуский | №16 | 1,2 | 3,7 | Взвешенные вещества | II, повышенное |
| Ауэзовский | №25 | 1,0 | 0,9 | Оксид углерода | I, низкое |
| Алмалинский | №26 | 1,6 | 3,1 | Взвешенные вещества | II, повышенное |
| Автоматические станции |
| Бостандыкский | №1 | 2,0 | 0,1 | Оксид углерода | II, повышенное |
| Илийский | №2 | 1,3 | 0,1 | Диоксид азота | I, низкое |
| Алатауский | №3 | 3,2 | 1,8 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Турксибский | №4 | 1,0 | 0,0 | Диоксид азота | I, низкое |
| Медеуский | №5 | 2,7 | 0,1 | Диоксид серы | II, повышенное |
| Жетысуский | №6 | 2,0 | 1,8 | Взвешанные частицы РМ-2,5 | II, повышенное |
| Алатауский | №27 | 2,5 | 9,2 | Оксид азота | II, повышенное |
| Турксибский | №28 | 1,7 | 0,0 | Взвешанные частицы РМ-10 | II, повышенное |
| Турксибский | №29 | 2,8 | 9,1 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Алатауский | №30 | 7,0 | 6,0 | Озон | III, высокое |
| Бостандыкский | №31 | 1,8 | 1,7 | Диоксид азота | II, повышенное |

По сравнению с предыдущим месяцем уровень и степень загрязнения не изменился (рис.2, табл. 1.5). Приложение 1

Сравнительная таблица значений СИ и НП по г. Алматы

за 2 квартал 2021 г., и 2 квартал 2022 года

Таблица 1.5

| Месяц | СИ | НП % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 квартал 2021 г. | 2,9 | 18% | II, Повышенное |
| 2 квартал 2022 г. | 7,0 | 9% | III, Высокое |

Рис. 2 Динамика изменения значений СИ и НП по г. Алматы за 2 квартал 2021 г., и 2 квартал 2022 года.

Сведение о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения

в атмосферном воздухе

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.

2.Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод на 3 водных объектах (3 реки: Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы) на 8 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 44 физико-химических показателей качества: температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, главные ионы солевого состава, биогенные и органические вещества (соединения азота, фосфора, железа, нефтепродукты, фенолы, БПК5, ХПК), тяжелые металлы.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод РК

Таблица 1.6

| Класс качества воды* | Характеристика воды по видам водопользования | Водные объекты и показатели качества воды за 2 квартал 2022г. |
| --- | --- | --- |
| 1 класс (наилучшего качества) | вода пригодна на все виды водопользования | 1 водный объект: Есентай. |
| 2 класс | - вода пригодна для разведения рыб, рекреации, орошения, промышленности; - только для хозяйственно питьевого водоснабжения требуется метод простой водоподготовки | 2 водных объекта: (2 реки): Улькен Алматы (фосфор общий), Киши Алматы (фосфор общий, нитрит анион). |

* Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016).

3. Радиационное состояние приземного слоя атмосферы

Измерение гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) проводилось ежедневно на метеостанции в районе ул. Сатпаева и пр. Сейфуллина.

Радиационный гамма-фон приземного слоя атмосферы в июне 2022 года составил 0,17 мкЗв/час, что не превышает естественного фона. По сравнению с июне 2021 года уровень радиационного фона не изменился (табл.1.7).

Приложение 2

Радиационный гамма-фон по данным наблюдений на метеостанции г.Алматы в 2 квартал 2021-2022 гг.

Таблица 1.7

| Населенный пункт | Значения гамма – фона в мкЗв/час |
| --- | --- |
|  | 2 квартал 2021 г. | 2 квартал 2022 г. |
|  | среднее | среднее | максимальное | минимальное |
| Алматы | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,11 |

Приложение 1

Справочный раздел

Предельно - допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс Опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м3 | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 |  |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 |  |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |

«Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года)

# Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферного воздуха | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ НП, % | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП, % | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП, % | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП, % | ›10 ›50 |
| РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию |

# Норматив радиационной безопасности*

Приложение 2

| Нормируемые величины | Пределы доз |
| --- | --- |
| Эффективная доза | Население |
|  | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»

Информация о состоянии окружающей среды

города Алматы за I полугодие 2022 года

1. Состояние атмосферного воздуха

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в г. Алматы проводились на 5-ти стационарных постах (ПНЗ) ручного отбора проб и на 11 автоматических постах наблюдений (рис.1, таблица 1.1).

Таблица 1.1

| Номер поста | Сроки отбора | Проведения наблюдений | Адрес поста | Определяемые примеси |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 раза в сутки | ручной отбор проб (дискретные методы) | ул. Амангельды, угол ул. Сатпаева | взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, Бенз(а)пирен, фенол, формальдегид. |
| 12 | 3 раза в сутки | ручной отбор проб (дискретные методы) | пр. Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра |  |
| 16 |  |  | м-н Айнабулак-3 |  |
| 25 |  |  | м-н Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы |  |
| 26 |  |  | м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника №8» |  |
| 27 | каждые 20 минут | в непрерывном режиме | метеостанция Медео, ул. Горная, 548 | взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные вещества РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, озон. |
| 28 |  |  | аэрологическая станция (район Аэропорта) ул. Ахметова, 50 |  |
| 29 |  |  | РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14 |  |
| 30 |  |  | м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202 |  |
| 31 |  |  | пр.Аль-Фараби, угол ул.Навои, м-н Орбита (территория Дендропарка АО «Зеленстрой») |  |
| 1 |  |  | Бостандыкский район, терр. Казахского национального университета им.Аль-Фараби |  |
| 2 |  |  | Илийский район, Бурундайское автохозяйство, улица Аэродромная |  |
| 3 |  |  | Алатауский район, ледовая арена «Алматы арена» по улице Момышулы |  |
| 4 |  |  | Турксибский район, район 70 разъезда, общеобразовательная школа №32 |  |
| 5 |  |  | Медеуский район, ледовая арена «Халык арена», микрорайон «Думан» |  |
| 6 |  |  | Жетысуский район, терр. Жетысуского акимата, микрорайон «Кулагер» |  |

Рис. 1 Схема расположения пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха города Алматы

Измерения проводятся ежедневно на ПНЗ №1 - 4 раза в сутки, на ПНЗ №12, №16, №25, №26 - 3 раза в сутки с интервалом в 6 часов. Измеряются концентрации взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, бенз(а)пирена, фенола и формальдегида.

## На автоматических постах наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха измерения проводятся каждые 20 минут в непрерывном режиме, определяются следующие показатели: диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, оксида азота, озона. Взвешенные частицы (пыль), РМ-2,5 и РМ-10 – на постах (№1, №2, №3, №4, №5, №6, №27, №28, №29, №30, №31).

Показатели загрязнения атмосферного воздуха. Степень загрязнения атмосферного воздуха примесью оценивается при сравнении концентраций примесей с ПДК (в мг/м3, мкг/м3).

ПДК – предельно допустимая концентрация примеси, установленная Минздравом Республики Казахстан (Приложение 1).

Для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха за месяц используются два показателя качества воздуха:

- стандартный индекс (СИ) – наибольшая измеренная максимально разовая концентрация примеси, деленная на ПДК, из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

- наибольшая повторяемость (НП) в % – наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

Степень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по четырем градациям значений СИ и НП, которые характеризуют степень кратковременного воздействия загрязнения воздуха на здоровье населения (приложение 4).

Если СИ и НП попадают в разные градации, то уровень загрязнения воздуха оценивается по наибольшему значению из этих показателей.

Общая оценка загрязнения атмосферы По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха города, в целом оценивался как высокий, он определялся значением СИ равным 7 (высокий уровень) в районе поста №30 (м-н «Шанырак», школа №26, ул. Жанкожа батыра, 202;) по концентрации озона и значением НП =15% (повышенный уровень) в районе поста ПНЗ № 29 РУВД Турскибского района, ул. Р. Зорге,14 по концентрации диоксида азота.

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы(пыль)-1,6ПДКм.р., взвешенные частицы РМ-2,5–6,0ПДКм.р, взвешенные частицы РМ-10–3,2ПДКм.р, диоксид серы -4,0ПДКм.р, оксид углерода-2,3ПДКм.р, диоксид азота–5,1ПДКм.р,. оксид азота–2,5ПДКм.р, фенол-1,3 ПДКм.р,  озон-6,6ПДКм.р, этилбензол-1,0ПДКм.р, сероводород-7,0ПДКм.р. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДКм.р.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по следующим показателям: взвешенные частицы(пыль)- 1,2 ПДКс.с,  взвешенные частицы РМ-2,5 -1,0 ПДКс.с, диоксид азота -1,5 ПДКс.с, формальдегид -1,1ПДКс.сПо другим показателям превышений ПДКс.с. не наблюдалось с.

Случаи высокого загрязнения (ВЗ) и экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не зафиксированы.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

по городу Алматы

Таблица 1.2

| Примесь | Средняя концентрация | Максимальная разовая концентрация | НП | Число случаев превышения ПДКм.р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мг/м3 | Кратнос ть ПДКс.с. | мг/м3 | Кратно сть ПДКм.р | % | >ПДК | >5 ПДК | >10 ПДК |
| г. Алматы |
| Взвешенные частицы (пыль) | 0,178 | 1,2 | 0,800 | 1,6 | 11,0 | 29 |  |  |
| Взвешанные частицы РМ-2,5 | 0,034 | 1,0 | 0,955 | 6,0 | 11,1 | 4583 | 20 |  |
| Взвешенные частицы РМ-10 | 0,043 | 0,7 | 0,955 | 3,2 | 4,1 | 1553 |  |  |
| Диоксид серы | 0,026 | 0,5 | 1,979 | 4,0 | 2,7 | 716 |  |  |
| Оксид углерода | 0,826 | 0,3 | 11,675 | 2,3 | 5,4 | 327 |  |  |
| Диоксид азота | 0,061 | 1,5 | 1,023 | 5,1 | 14,8 | 4397 |  |  |
| Оксид азота | 0,050 | 0,8 | 1,000 | 2,5 | 11,9 | 1916 |  |  |
| Фенол | 0,001 | 0,3 | 0,013 | 1,3 | 0,2 | 1 |  |  |
| Формальдегид | 0,011 | 1,1 | 0,041 | 0,8 |  | 0 |  |  |
| Озон | 0,014 | 0,5 | 1,060 | 6,6 | 1,7 | 243 | 14 |  |
| Сероводород |  |  | 0,056 | 7,0 | 3,8 | 160 | 2 |  |
| Бензол |  |  | 0,020 | 0,1 |  | 0 |  |  |
| Хлорбензол |  |  | 0,010 | 0,1 |  | 0 |  |  |
| Этилбензол |  |  | 0,020 | 1,0 |  | 0 |  |  |
| Бенз(а)пирен | 0,000 | 0,2 |  |  |  | 0 |  |  |
| Параксилол(С2Н6) |  |  | 0,010 | 0,0 |  | 0 |  |  |
| Метаксилол(С2Н6) |  |  | 0,000 | 0,0 |  | 0 |  |  |
| Ортоксилол(С2Н6) |  |  | 0,020 | 0,1 |  | 0 |  |  |
| Кумол(С9Н12) |  |  | 0,000 | 0,0 |  | 0 |  |  |
| Кадмий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Свинец | 0,001 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Мышьяк | 0,013 | 0,04 |  |  |  |  |  |  |
| Хром | 0,000 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| Медь | 0,008 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| Никель | 0,014 | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | 0,002 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе города проводились на 5 стационарных постах, в районе улицы Амангельды, угол улицы Сатпаева (ПНЗ №1), в районе проспекта Райымбека, угол ул. Наурызбай батыра (ПНЗ №12), в м-н Айнабулак-3 (ПНЗ №16), в м-н.Аксай-3, ул. Маречека, угол ул. Б. Момышулы (ПНЗ №25), в м-н Тастак-1, ул. Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника» (ПНЗ №26).

По данным наблюдений в городе Алматы за 1 полугодие концентрации всех тяжелых металлов в атмосферном воздухе находились в пределах допустимой нормы (таблица 1.3).

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе города Алматы

Таблица 1.3

| Месторасположение поста | Примеси | Средняя концентрация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| № 1 – улица Амангельды, угол улицы Сатпаева | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,013 | 0,04 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,010 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,014 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,002 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,047 | 0,00 |
| №12 – проспект Райымбека, угол улицы Наурызбай батыра | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,010 | 0,03 |
|  | Мышьяк(As) | 0,001 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,005 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,011 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,001 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,040 | 0,00 |
| № 16 – м-н Айнабулак-3 | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,018 | 0,06 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,009 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,012 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,001 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,056 | 0,00 |
| №25 – ул. Маречека, угол ул. Б.Момышулы | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
|  | Свинец(Pb) | 0,012 | 0,04 |
|  | Мышьяк(As) | 0,000 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,008 | 0,01 |
|  | Медь(Cu) | 0,013 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,001 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,055 | 0,00 |
|  | Кадмий(Cd) | 0,001 | 0,00 |
| №26 - м-н Тастак-1, ул.Толе би, 249, ГУ «городская детская поликлиника» | Свинец(Pb) | 0,015 | 0,05 |
|  | Мышьяк(As) | 0,001 | 0,00 |
|  | Хром(Cr) | 0,006 | 0,00 |
|  | Медь(Cu) | 0,018 | 0,01 |
|  | Никель(Ni) | 0,003 | 0,00 |
|  | Цинк(Zn) | 0,058 | 0,00 |

Характеристика загрязнения атмосферы.

Согласно данным стационарных и автоматических постов Высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на постах №1(Бостандыкский р-н), №3 (Алатауский р-н), №31(Бостандыкский р-н) по концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 СИ=4,6-6,0, НП составило 6,7%.-11,1%. На посту №29(Турксибский р-н) по концентрации диоксида азота СИ=5,1, НП составило 14,8%., и на посту №30 (Алатауский р-н) по концентрации озона СИ=7,0, НП составило 1,7%.,

Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на постах №1(Бостандыкский р-н), №12 (Алмалинский р-н), №16(Жетысуский р-н), №25(Ауэзовский р-н), №26(Алмалинский р-н), по концентрации диоксида азота НП находилась в пределах 2,8%-10%., СИ=1,6-2,6.,

На постах №5 (Медеуский р-н), №6 (Жетысуский р-н) и №28(Турксибский р-н) по концентрации взвешенных частиц РМ-2,5 и РМ-10 НП находилась в пределах 1,0%-3,8%., СИ=1,8-4,2.,

В Медеуском районе на посту №27 по концентрации оксида азота НП находилась в пределах 11,9%-2,5%., СИ=2,5.,  На посту №2 (Илийский р-н) по концентрации диоксида серы НП находилась в пределах 2,0%-2,5%., СИ=4,0.,

Низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха зарегистрирован на посту №4 (Турксибский р-н) по концентрации оксида азота НП составило 0,0%, СИ=1,1. (таблица1.4). Приложение 1

Уровень загрязнения атмосферного воздуха

по г. Алматы за I полугодие 2022 года

Таблица 1.4

| Район | ПНЗ | СИ | НП, % | Наименование примеси | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бостандыкский | №1 | 2,6 | 4,9 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Алмалинский | №12 | 2,6 | 6,8 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Жетысуский | №16 | 2,3 | 10 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Ауэзовский | №25 | 1,6 | 2,8 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Алмалинский | №26 | 2,3 | 8,2 | Диоксид азота | II, повышенное |
| Автоматические станции |
| Бостандыкский | №1 | 4,6 | 6,7 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | III, высокое |
| Илийский | №2 | 4,0 | 2,0 | Диоксид серы | II, повышенное |
| Алатауский | №3 | 5,9 | 11,2 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | III, высокое |
| Турксибский | №4 | 1,1 | 0,0 | Оксид азота | I, низкое |
| Медеуский | №5 | 4,2 | 2,9 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | II, повышенное |
| Жетысуский | №6 | 2,7 | 3,8 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | II, повышенное |
| Медеуский | №27 | 2,5 | 11,9 | Оксид азота | II, повышенное |
| Турксибский | №28 | 1,8 | 1,0 | Взвешенных частиц РМ-10 | II, повышенное |
| Турксибский | №29 | 5,1 | 14,8 | Диоксид азота | III, высокое |
| Алатауский | №30 | 7,0 | 1,7 | Озон | III, высокое |
| Бостандыкский | №31 | 6,0 | 8,6 | Взвешенных частиц РМ-2,5 | III, высокое |

По сравнению с 1 полугодием 2021 года, уровень и степень загрязнения по городу не изменился (рис.2, табл. 1.5). Приложение 1

Сравнительная таблица значений СИ и НП по г.Алматы

За 1 полугодие 2021 года и 1 полугодие 2022 года

Таблица 1.5

| Месяц | СИ | НП % | Степень загрязнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 полугодие 2021 г | 6,3 | 21,3 | III, Высокое |
| 1 полугодие 2022 г | 7,0 | 15 | III, Высокое |

Рис. 2 Динамика изменения значений СИ и НП по г. Алматы за 1 полугодие 2021 г., и за 1 полугодие 2022 года.

Сведение о случаях высокого и экстремально высокого загрязнения

в атмосферном воздухе

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения не наблюдалось.

2. Мониторинг качества поверхностных вод на территории города Алматы.

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод на 3 водных объектах (3 реки: Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы) на 8 створах.

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 44 физико-химических показателей качества: температура воды, растворенный кислород, водородный показатель, взвешенные вещества, цветность, прозрачность, главные ионы солевого состава, биогенные и органические вещества (соединения азота, фосфора, железа, нефтепродукты, фенолы, БПК5, ХПК), тяжелые металлы.

Результаты мониторинга качества поверхностных вод РК

| Класс качества воды* | Характеристика воды по видам водопользования | Водные объекты и показатели качества воды за 1полугодие 2022г. |
| --- | --- | --- |
| 1 класс (наилучшего качества) | вода пригодна на все виды водопользования | 1 водный объект: Есентай. |
| 2 класс | - вода пригодна для разведения рыб, рекреации, орошения, промышленности; - только для хозяйственно питьевого водоснабжения требуется метод простой водоподготовки | 1 водный объект: (1 река): Улькен Алматы (фосфор общий). |
| 3 класс | - вода пригодна для рекреации, орошения, промышленности; - вода пригодна для разведения карповых видов рыб; для лососёвых нежелательно; - для хозяйственно питьевого водоснабжения требуется методы обычной и интенсивной водоподготовки | 1 водный объект: (1 река): Киши Алматы (магний). |

* Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016).

3. Радиационное состояние приземного слоя атмосферы

Измерение гамма-фона (мощности экспозиционной дозы) проводилось ежедневно на метеостанции в районе ул. Сатпаева и пр. Сейфуллина.

Радиационный гамма-фон приземного слоя атмосферы в 1 полугодие 2022 года составил 0,17 мкЗв/час, что не превышает естественного фона. По сравнению с 1 полугодием 2021 года уровень радиационного фона не изменился (табл.1.7). Приложение 3

Радиационный гамма-фон по данным наблюдений на метеостанции г.Алматы за 1 полугодие 2021-2022 гг.

Таблица 1.7

| Населенный пункт | Значения гамма – фона в мкЗв/час |
| --- | --- |
|  | 1 полугодие 2021 г. | 1 полугодие 2022 г. |
|  | среднее | среднее | максимальное | минимальное |
| Алматы | 0,17 | 0,17 | 0,24 | 0,01 |

Приложение 1

Справочный раздел

Предельно - допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 | Класс Опасности |
| --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне- суточная |  |
| Азота диоксид | 0,2 | 0,04 | 2 |
| Азота оксид | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Бенз/а/пирен | - | 0,1 мкг/100 м3 | 1 |
| Бензол | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Бериллий | 0,09 | 0,00001 | 1 |
| Взвешенные вещества (частицы) | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Взвешенные частицы РМ 10 | 0,3 | 0,06 |  |
| Взвешенные частицы РМ 2,5 | 0,16 | 0,035 |  |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Кадмий | - | 0,0003 | 1 |
| Кобальт | - | 0,001 | 2 |
| Марганец | 0,01 | 0,001 | 2 |
| Медь | - | 0,002 | 2 |
| Мышьяк | - | 0,0003 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Серная кислота | 0,3 | 0,1 | 2 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,05 | 0,01 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |
| Цинк | - | 0,05 | 3 |
| «Гигиенический норматив к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах» (СанПин №168 от 28 февраля 2015 года) |

# Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

| Градации | Загрязнение атмосферного воздуха | Показатели | Оценка за месяц |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Низкое | СИ НП, % | 0-1 0 |
| II | Повышенное | СИ НП, % | 2-4 1-19 |
| III | Высокое | СИ НП, % | 5-10 20-49 |
| IV | Очень высокое | СИ НП, % | ›10 ›50 |
| РД 52.04.667–2005, Документы состояния загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию |

# Норматив радиационной безопасности*

Приложение 2

| Нормируемые величины | Пределы доз |
| --- | --- |
| Эффективная доза | Население |
|  | 1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год |

*«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»